附件：南华大学附属第二医院楼栋管理设备采购清单

| 楼栋管理设备采购清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 桥式闸机 | JCA-JB05BDF | 长宽高：1200*280*980 mm 6通道；1400*280*980 mm 2通道；1000*280*980 mm 1通道 识别单元：指定读头门禁或客供定制安装 电源电压：AC110-220V+_10%,50HZ 工作环境：室内/室外 工作环境温度：-28-60 摄氏度 额定功率：150W 相对湿度:5%-80% 通行速度（XX人/分钟）：20-30（常闭模式） 平均无故障运行次数：300万次 闸门开、关时间： 0.6秒 可调 红外对射：3对-4对 输入控制信号：继电器干接点开关信号 人行通道宽度：600-1400mm 现场与采购单位确定的尺寸为准 摆臂材质：304不锈钢 | 通道 | 9 |  |
| 2 | 玻璃自动平移门机组 | KS-1000 | 供电电源： 220VAC±10%,50HZ 平滑门开锁保持时间： 0-30秒 消耗功率： 100W（单电机），200W（双电机） 电流供电保持时间：约30分钟 工作环境温度：-30℃--50℃ 平滑门开门速度： 0.5-0.7米/秒 最大相对湿度：90% 平滑门关门速度： 0.3-0.4米/秒 平滑门保持打开时间： 0-10秒 | 套 | 2 |  |
| 3 | 不锈钢包边玻璃门 | 304不锈钢，钢化玻璃定制 | 尺寸： 1：3.2*2.2 2：1.8*2.6 | 项 | 2 |  |